## Slide 1: Alhálózatokra bontás
IPv4 címek esetén
Bináris oktett: 1 1 0 0 0 0 0 1
  27 26 25 24 23 22 21 20
128 64 32 16 8 4 2 1
128 +64 +0 +0 +0 +0 +0 +1 = 193

## Slide 2: IP cím felépítése
IP cím: 192.168.10.0 /24
Hálózati cím: 192.168.10.0
Alhálózati maszk (/24): 255.255.255.0
H. cím: 11000000.10101000.00001010.00000000
Maszk: 11111111.11111111.11111111.00000000
Hálózat azonosító bitek állomásazonosító bitek
8 biten 0-255 értékek
Első cím: Hálózati cím 192.168.10.0
Első kiosztható cím: 192.168.10.1 /Hálózati cím +1
Utolsó cím: Szórási cím 192.168.10.255 /Ha az összes állomásbit 1-es
Utolsó kiosztható cím: 192.168.10.254 /szórási cím -1
0-255 -> 256 különböző érték (0 is számít)
Állomásoknak kiosztható címek száma = állomásbiteken ábrázolható értékek SZÁMA-2

## Slide 3: Hálózati tartományok (példák)
10.10.10.128 /25
00001010. 00001010. 00001010.10000000
Hálózati cím: 10.10.10.128 0000000
Első kiosztható: 10.10.10.129 0000001
Szórási cím: 10.10.10.255 1111111
Utolsó kiosztható: 10.10.10.254 1111110
Kiosztható címek száma (7 bit-en): 128-2

## Slide 4: Hálózati tartományok (folytatás)
10.10.10.32 /28
00001010. 00001010. 00001010.00100000
Hálózati cím: 10.10.10.32 0000
Első kiosztható: 10.10.10.33 0001
Szórási cím: 10.10.10.47 1111
Utolsó kiosztható: 10.10.10.46 1110
Kiosztható címek száma (4 bit-en): 16-2

## Slide 5: Hálózati tartományok (folytatás)
10.10.10.192 /30 (két router közötti kapcsolat)
Csak ennek a két router-interfésznek kell IP cím
00001010. 00001010. 00001010.11000000
Hálózati cím: 10.10.10.192 0000
Első kiosztható: 10.10.10.193 0001
Szórási cím: 10.10.10.195 1111
Utolsó kiosztható: 10.10.10.194 1110
Kiosztható címek száma (2 bit-en): 4-2

## Slide 6: Alhálózatok kialakítása (módszerek)
FLSM (Fixed length subnet mask)
  Egyenlő méretű részekre osztjuk fel
  1. alh: 10.10.10.0 /26 (62 állomáscím)
    10.10.10.0-10.10.10.63
  2. alh: 10.10.10.0 /26 (62 állomáscím)
    10.10.10.64-10.10.10.127
  3. alh: 10.10.10.0 /26 (62 állomáscím)
    10.10.10.128-10.10.10.191
  4. alh: 10.10.10.0 /26 (62 állomáscím)
    10.10.10.192-10.10.10.255
Chart: 
| 1. alhálózat | 2. alhálózat | 3. alhálózat | 4. alhálózat
Alhálózatok | 64 | 64 | 64 | 64
0
63
64
127
192
255

## Slide 7: Felosztás példa (2.2.2.32 /28)
00000010. 00000010. 00000010.00100000
4 biten ábrázolható számokat kell 4 részre osztani
Az állomásbitekből kölcsönveszünk annyit, hogy 4 különböző hálózatot címezni tudjunk
  kölcsönvett bitek száma: n, 2n=4 alhálózat szükséges
  4 különböző érték 2 biten ábrázolható (22 = 4)
00000010. 00000010. 00000010.00100000 /+2 bit hálózati bit lesz
Alhálózatok hálózati címei a két bit különböző értékei
  .00100000 .32 H: 2.2.2.32 /28 Sz: 2.2.2.35
  .00100100 .36 H: 2.2.2.36 /28 Sz: 2.2.2.39
  .00101000 .40 H: 2.2.2.40 /28 Sz: 2.2.2.43
  .00101100 .44 H: 2.2.2.44 /28 Sz: 2.2.2.47
4 biten 16 különböző érték 16/4= 4 -> alhálózatok állomásszáma 4-2

## Slide 8: Felosztás példa (1.1.1.0 /24)
00000001. 00000001. 00000001.00000000
8 biten ábrázolható számokat kell 4 részre osztani
Az állomásbitekből kölcsönveszünk annyit, hogy 4 különböző hálózatot címezni tudjunk
  kölcsönvett bitek száma: n, 2n=4 alhálózat szükséges
  4 különböző érték 2 biten ábrázolható (22 = 4)
00000001. 00000001. 00000001.00000000 /+2 bit hálózati bit lesz
Alhálózatok hálózati címei a két bit különböző értékei
  .00000000 .32 H: 1.1.1.0 /26 Sz: 1.1.1.63
  .01000000 .36 H: 1.1.1.64 /26 Sz: 1.1.1.127
  .10000000 .40 H: 1.1.1.128 /26 Sz: 1.1.1.191
  .11000000 .44 H: 1.1.1.192 /26 Sz: 1.1.1.255
6 biten 64 különböző érték 256/4= 64 -> alhálózatok állomásszáma 64-2

## Slide 9: Optimális módszer
VLSM (Variable length subnet mask)
  A szükséges állomások számához igazodva különböző méretű részekre osztjuk
Chart: 
| 1. alhálózat | 2. alhálózat | 3. alhálózat | 4. alhálózat
Alhálózatok | 128 | 64 | 32 | 32
0
127
192
255
223
224

## Slide 10: VLSM példa
Géppark külön hálózatainak címigénye: 20db host, 80db, 42db, 11db
IP tartomány: 1.1.1.0 /24 (254 kiosztható cím) 80+42+20+11=153
Csökkenő sorrend és alhálózat méretének meghatározása
80 hány bit kell 80-ig elszámolni 7 (0-127) /24 = 8 állomásbit, 7 kell -> /25
  Hálózati cím: 1.1.1.0 /25 1.1.1.0-1.1.1.127 következő hálózati cím: 1.1.1.128
42 6 bit (0-64) /26
  Hálózati cím: 1.1.1.128 /26 1.1.1.128-1.1.1.191 köv. hálózati cím: 1.1.1.192
20 5 bit (0-32) /27
  Hálózati cím: 1.1.1.192 /27 1.1.1.192-1.1.1.223 köv. hálózati cím: 1.1.1.224
11 4 bit (0-16) /28
  Hálózati cím: 1.1.1.224 /28 1.1.1.224-1.1.1.239 köv. hálózati cím: 1.1.1.240